ПРОГРАММА

КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ

КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

ФИЛИППОВСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КИРОВО-ЧЕПЕЦКОГО РАЙОНА

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

НА 2018 - 2028 ГОДЫ

ПАСПОРТ

ПРОГРАММЫ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ

КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

ФИЛИППОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КИРОВО-ЧЕПЕЦКОГО РАЙОНА

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

| Ответственный исполнитель программы | Администрация Филипповского сельского поселения |
| --- | --- |
| Соисполнители программы | Ресурсоснабжающие компании |
| Цели программы | Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Филипповского сельского поселения |
| Задачи программы | повышение качества предоставляемых коммунальных услуг; обеспечение надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры; снижение расходов на эксплуатацию и ремонт коммунальной инфраструктуры; улучшение экологической ситуации на территории поселения; увеличение мощности и пропускной способности систем коммунальной инфраструктуры |
| Целевые показатели | - уровень производства модернизации и развитие существующих систем коммунальной инфраструктуры; - удовлетворенность населения жилищно-коммунальными услугами; - уровень снижения затрат; - удовлетворенность населения улучшением экологической ситуации и уровнем благоустройства сельского поселения - снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры; |
| Срок и этапы реализации программы | 2018-2028 г.г. |
| Объемы требуемых капитальных вложений | Объемы финансирования мероприятий, предусмотренные Программой, носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению при принятии бюджета и утверждении комплекса мероприятий на соответствующий год. Предложения об объемах финансирования Программы на соответствующий год за счет средств бюджета муниципального образования Филипповское сельское поселение вносятся вместе с проектом бюджета на соответствующий финансовый год и на плановый период. |
| Ожидаемые результаты реализации программы | - модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры сельского поселения; - снижение эксплуатационных затрат; - устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека; - улучшение экологического состояния окружающей среды; - удовлетворенность населения жилищно-коммунальными услугами. |

ВВЕДЕНИЕ

Филипповское сельское поселение расположено в юго-западном направлении в 45 км от города Кирово-Чепецка.  Площадь поселения  составляет 15327 га, в состав входят 13 населенных пунктов. Численность жителей на 01.01.2017   составляет 1527 человек с учетом зарегистрированных по месту пребывания. Наблюдается  ежегодная незначительная убыль численности населения, которая обусловлена повышением рождаемости , но увеличением  миграционных процессов и естественная убыль.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Филипповского сельского поселения на 2018-2028 годы предусматривает  повышение качества предоставления коммунальных услуг, стабилизацию и снижение удельных затрат в структуре тарифов и ставок оплаты для населения, создание условий, необходимых для привлечения организаций различных организационно-правовых форм к управлению объектами коммунальной инфраструктуры, а также инвестиционных средств внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, улучшения экологической обстановки на территории поселения.

Программа направлена на обеспечение надежного и устойчивого обеспечения потребителей коммунальными услугами надлежащего качества, снижение износа объектов коммунальной инфраструктуры, модернизацию этих объектов путем внедрения ресурсоэнергосберегающих технологий, разработку и внедрение мер по стимулированию эффективного и рационального хозяйствования организаций коммунального комплекса, привлечение средств внебюджетных средств, в том числе частных инвестиций.

ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ СИСТЕМЫ  КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

На сегодняшний день система коммунальной инфраструктуры  является крайне неэффективной и затратной. Содержание этой системы в её нынешнем виде непосильно ни для потребителей жилищно-коммунальных услуг, ни для бюджетной сферы, ни для организаций жилищно-коммунального комплекса.

Износ основных фондов организаций ЖКХ составляет более 80% и продолжает увеличиваться, что снижает надежность и устойчивость систем инженерного оборудования. Из-за ветхости коммуникационных (инженерных) сетей значительно превышены нормативы потери энергоресурсов.  Планово-предупредительный ремонт сетей и оборудования систем водоснабжения, коммуникаций энергетики почти полностью уступил место аварийно-восстановительным работам, единичные затраты на проведение которых в 2,5 - 3 раза выше, чем затраты на плановый ремонт таких же объектов. Это еще больше усугубляет нехватку ресурсов, ведет к лавинообразному накапливанию недоремонтов и падению надежности инженерных сетей. Кроме того существует системная задолженность населения по оплате жилья и коммунальных услуг. Все это свидетельствует о наличии в поселении острой потребности в Программе и координированных действий. Первые шаги в данном направлении уже сделаны.

1. ВОДОСНАБЖЕНИЕ

Водоснабжение Филипповского сельского поселения осуществляется как по централизованной системе, так и по децентрализованной от автономных источников водоснабжения. Водоснабжение в с. Филиппово, д.Широковцы., д.Бегичи, д. Дудино, д. Крыловцы, д. Казаринцы   осуществляется за счет централизованного водопровода. В остальных населенных пунктах по децентрализованной системе от автономных источников водоснабжения.

Коммерческой организацией, осуществляющей централизованное водоснабжение, является: ООО «Гарант»

| № п/п | Наименование населённого пункта | Коммерческая организация, осуществляющая водоснабжение |  | Количество абонентов | Количество приборов учёта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | С. Филиппово | ООО «Гарант | 1125 | 220 |
| 2 | д.Широковцы |  | 145 | 23 |
| 3 | д.Бегичи | ООО «Гарант | 122 | 21 |
| 4 | д. Дудино | ООО «Гарант | 51 | 19 |
| 5 | Д.Крыловцы | ООО «Гарант | 39 | 19 |
| 6 | д. Казаринцы | ООО «Гарант | 25 | 11 |

В остальных деревнях индивидуальное водоснабжение.

В настоящее время централизованное водоснабжение на территории Филипповского сельского поселения организовано  из подземных источников-скважин.

Сведения об артезианских скважинах  представлены в таблице  1.

| Скважина № 4837, ТП-703 | с.Филиппово | 1997 | Глубина скважины 80 м, трубы п/эт. d-50 ЭЦВ-6-6,5-85 | В рабочем состоянии | Скважина № 4837, ТП-703 | Отклонение химико- бактериологическ их показателей воды от СанПиН 2.1.4.1074-01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Скважина № 2143 | д.Широковцы | 1967 | Глубина скважины 93 метра, трубы п/эт. d-32 насос ASP -75-75 | В рабочем состоянии | Скважина № 2143 | - |
| Скважина № 1234 | д.Бегичи | 1963 | Глубина скважины 90 метров трубы п/эт. d-32 , насос ASP -75-75 | В рабочем состоянии | Скважина № 1234 | - |
| Скважина № 3592 | д.Крыловцы | 1972 | Глубина скважины 80 метров, трубы п/эт. d-32 насос ASP -60-75 | В рабочем состоянии | Скважина № 3592 | - |
| Скважина № 3578 | д.Казаринцы | 1972 | Глубина скважины 92 метра, трубы п/эт. d-32 насос ASP -60-75 | В рабочем состоянии | Скважина № 3578 | - |
| Скважина № 2424. | д.Дудино | 1968 | Глубина скважины 98 метров, трубы п/эт. d-40 насос ASP -75-75 | В рабочем состоянии | Скважина № 2424. | - |
| Скважина № 2733, с.Филиппово ТП 704 | с.Филиппово | 1969 | Глубина скважины 100 м, трубы п/эт. d-50 ЭЦВ-6-6,5-125 | В рабочем состоянии | Скважина № 2733, с.Филиппово ТП 704 | - |

Территория Филипповского сельского поселения обеспечена водными ресурсами, пригодными для целей водоснабжения. Имеются резервуары холодной воды (водонапорные башни)  для гарантированного обеспечения питьевой водой населения, организаций социальной сферы и промышленных предприятий, в случае выхода из строя всех головных сооружений, ощущаются перебои с обеспечением поселения питьевой водой.

Для обеспечения требующегося напора в сети и регулирования неравномерности водопотребления в с. Филиппово построены повышающие насосные станции 1 и 2 подъемов. Подача воды потребителям осуществляется под давлением по водопроводным трубам.

В д.Широковцы., д.Бегичи, д. Дудино, д. Крыловцы, д. Казаринцы подача воды потребителям осуществляется за счет высокочастотного насоса прямо в водопроводную сеть по водопроводным трубам. Давление в системе создается водонапорными башнями, куда скважинными насосами подается вода. Повышающие насосные станции отсутствуют.

Водопроводные сети проложены из стальных и полиэтиленовых трубопроводов низкого давления диаметром от 25 - 63 мм общей протяженностью 19400 м.

Год прокладки водопроводных сетей:

| Водопроводные сети | д.Широковцы. | 1967 | Трубы п/эт, протяж. 3000 м | В рабочем состоянии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Водопроводные сети д.Крыловцы | д.Крыловцы | 1969 | Трубы п/эт, протяж. 2000 м | В рабочем состоянии |
| Водопроводные сети д.Бегичи. | д.Бегичи | 1963 | Трубы п/эт, протяж. 3000 м | В рабочем состоянии |
| Водопроводные сети д.Казаринцы | д.Казаринцы | 1968 | Трубы п/эт, протяж. 1500 м | В рабочем состоянии |
| Водопроводные сети с.Филиппово. | с.Филиппово | 1973 | Трубы п/эт, протяж. 11500 м | В рабочем состоянии |
| Водопроводные сети д.Дудино. | д.Дудино | 1968 | Трубы п/эт, протяж. 2000 м | В рабочем состоянии |

Нормативный срок службы водопроводных труб составляет 20 лет для стальных труб, чугунных - 50 лет, асбоцементных - 30 лет, полиэтиленовых - 50 лет. Трубы водопроводых сетей замена проходилОбщий износ водопроводных сетей составляет 35%.

Перспективный общий водный баланс Чепецкого сельского поселения представлен в таблице 2.

Таблица  2 - Перспективный общий водный баланс

| Показатель | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018-2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поднято воды, м | 48240 | 37610 | 30880 | 30580 | 30800 |
| Возврат в голову сооружений промывных вод, м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Технологические расходы (с.н. КВОС ), м3 |  |  |  |  |  |
| Объем пропущенной воды через очистные, м | 19710 | 15940 | 14930 | 14250 | 14500 |
| Подано в сеть, м | 48240 | 37610 | 30880 | 30580 | 30800 |
| Потери в сетях, м |  |  |  |  |  |
| Отпущено воды всего, м | 48240 | 37610 | 30880 | 30580 | 30800 |

В Филипповском сельском поселении существуют следующие технические и технологические проблемы:

  - Основные фонды , в частности скважины и водонапорные башни, сильно изношены, следствием этого является низкая надежность работы систем и высокая угроза возникновения аварий;

  - Сильный износ водоочистных сооружений и водозаборного узла;

  - Не все абоненты жилого сектора оснащены приборами учёта;

  - Уменьшение непроизводительных затрат и потерь воды.

2. ВОДООТВЕДЕНИЕ

Сегодняшняя система хозяйственно-бытовой канализации представлена контуром, обеспечивающим отвод стоков от общественно деловых зданий и жилой застройки.

В с Филиппово сточные воды от капитальной жилой и общественно-деловой застройки по системе труб самотеком поступают на станцию перекачки, после станции перекачки под напором идут на очистные сооружения. Часть жилой застройки не подключена к централизованной канализации, автономные системы очистки вод отсутствуют.

Сведения о канализации населенных пунктов представлены в таблице 3.

Таблица 3  - Сведения о канализации  в Филипповском  СП

| Наименование объекта | местонахождение, | Год ввода | Техн. характеристика |
| --- | --- | --- | --- |
| Очистные сооружения ТП-405, К-15 с канализационными сетями | с. Филиппово, | 1977 | назначение: коммунальное хозяйство, здание 87,6 кв.м стены кирпичные, мощность 400 куб. м в сутки канализационные сети - Чугунные трубы протяженностью 2600 п.м. |

Общий износ канализационных сетей в Филипповском сельского поселения составляет 80%.  Нормативный срок службы канализационных труб составляет 50 лет. Рекомендуется замена магистральных труб на поливинилхлоридные трубы наружной прокладки. Необходима замена компрессора  3,0кв – 1 шт.

Восстановление помещений аэротенков, ремонт строительной части компресорной требуется ремонт канализационных колодцев

В Филипповском сельском поселении существуют следующие технические и технологические проблемы:

  - Основные фонды сильно изношены, следствием этого является низкая надежность работы систем и высокая угроза возникновения аварий;

  - Морально устаревшее оборудование очистных сооружений.

  - Износ коллекторов, высокая аварийность, рост числа засоров.

3.ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ

Теплоснабжение Чепецкого сельского поселения осуществляется: в частных домах частично от печей и котлов на природном газе и частично от существующих источников централизованного теплоснабжения, в многоквартирных домах общественных и административных зданиях от котельных на природном газе .

На территории поселения работает теплоснабжающая организация ООО «Гарант»

осуществляет  теплоснабжение от одной котельной, установленной в с. Филиппова. В котельной   расположены 3 водогрейных котлов,  и необходимое вспомогательное оборудование. Котельные работают на природном газе. Общая суммарная установленная мощность данной котельной составляет  до 3 Гкал/час.

Протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении в с. Филиппово составляет: 2420 м для отопления

| Квартальная газовая котельная с теплосетями котельная с. Филиппово | с.Филиппово ул. М.Злобина д.20 | 1984 | Здание котельной: общая площадь 511,7 кв.м., стены кирпич, 2-этажное, вид топлива – природный газ. Сети теплоснабжения Протяженностью 2420 м в двухтрубном исполнении d-40-250 мм | Состояние удовлетворительное, требуется замена одного водогрейных котла марки –ВК-21, Состояние удовлетворительное, требуется замена утеплителя на наружных участках теплотрассы -500, |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Топливные балансы источника тепловой энергии представлены в таблице 5.

Таблица 5 – Топливные балансы источника тепловой энергии

| Наименование источника тепловой энергии | Вид используемого топлива | Низшая теплота сгорания, ккал/кг | Наличие резервного топлива | Отпуск тепловой энергии, Гкал | Годовой расход топлива, тыс.м3 | Годовой расход основного топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО «Гарант» |
| Котельная | Природный газ |  | Дрова 40 куб.м | 5000 | 479 | 479 тыс. куб. м |

В Филипповском СП существуют следующие технические и технологические проблемы систем теплоснабжения:

- потери тепловой энергии;

- 1600 м тепловых сетей требуют замены.

- низкая степень охвата зданий приборным учетом потребления тепловой энергии;

- износ оборудования котельной ;

- отсутствие средств регулирования теплопотребления у абонентов.

Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки представлены в таблице 6.

Таблица 6 - Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки

| Наименование показателей | Единица измерения | Периоды |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2014 | 2015 | 20162017 | 2018- 2028 |
| ООО «Гарант» |
| Произведено тепловой энергии | Гкал/год | 5220 | 4890 | 4950 | 5000 |

Перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии, расположенного в границах поселения по видам основного топлива на каждом этапе планируемого периода представлены в таблице 7.

Таблица 7  - Перспективные топливные балансы

| Наименование показателей | Топливо, единицы | Периоды |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2014 | 2015 | 2016-2017 | 2018-2028 |
| Котельная | газ, м | 499 тыс. куб. м | 456 тыс. куб. м | 479 тыс. куб. м | 480тыс. куб. м |

4. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ

Электроснабжение поселения осуществляется централизованно. Собственниками электросетей являются ОАО «Кировэнерго»,

Электрические сети энергосистемы Кирово-Чепецкого района состоят из магистральных сетей ВЛ 550, 220 и 110 кВ, распределительной сети ВЛ10 и сети подстанций и распределительных устройств10/0,4 кВ.

Реализацию электрической энергии потребителям на территории поселения осуществляет ОАО «Кировэнергосбыт» (подразделение ОАО «МРСК Центр и Приволжье»). В муниципальной собственности имеется одна трансформаторная подстанция    и электрические сети протяженностью 8260м.

Энергообеспечение поселения осуществляется через подстанцию «Вятка»  110/35/10 кВ и через понижающие трансформаторы 10/0,4 кВ, равномерно расположенные по территории поселения.

В целом существующий уровень электропотребления поселения полностью обеспечивается существующими электросетями. Вместе с тем, часть электрических сетей поселения требуют проведения первоочередных работ по реконструкции и техническому перевооружению. Кроме того, имеются бесхозяйные   электрические сети.

5. ГАЗОСНАБЖЕНИЕ

Состояние и уровень газификации территории оказывают существенное влияние на социальное и экономическое развитие, на качественный уровень жизни населения, на состояние экономики поселения в целом, являясь одним из наиболее значимых факторов повышения эффективности энергоснабжения. В природно-климатических условиях Кировской области расходы на отопление и горячее водоснабжение объектов социальной сферы и жилищно-коммунального хозяйства составляют значительную долю бюджетных расходов.

Одиночное протяжение уличной газовой сети составляет 14645 м.  Основными потребителями природного газа являются: население, свинокомплекс,  мелкие торговые предприятия непроизводственного характера, отопительная котельная.

Газоснабжение в поселении осуществляется природным газом в селе Пригородный, Филиппова, д. Широковцы  .

В  плане газификация деревень Крыловцы и Пантюхино.    Расчетные схемы газоснабжения в плане разработки, определены точки подключения к существующему газопроводу.  Заявки по включению в Программу газификации Кировской области  ежегодно подаются через администрацию Кирово-Чепецкого муниципального района в Управление по газификации Кировской области

### 6.САНИТАРНАЯ ОЧИСТКА ТЕРРИТОРИИ

На территории Филипповского поселения организован вывоз бытовых отходов на территорию  свалки, расположенной на территории урочища Родыгинцы Филипповскогосельского поселения.   Для вывоза ТБО из частного жилого сектора и МКД предоставляется транспорт ООО «Гарант», закуплены контейнеры, План размещения контейнеров в населенных пунктах согласован с Роспотребнадзором..

Озеленение и санитарное содержание территории поселения обеспечиваются силами и средствами юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц. Юридические лица, иные хозяйствующие субъекты, осуществляющие свою деятельность на территории  сельского поселения, обязаны осуществлять уборку прилегающих территорий и заключать договоры на вывоз ТБО со специализированными

предприятиями, производящими вывоз, утилизацию и обезвреживание отходов.

_____________

ПЛАН РАЗВИТИЯ ФИЛИППОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Генеральный план Филипповского сельского поселения разработан на следующие проектные периоды:

I этап (первая очередь) - 3-10 лет;

II этап (расчетный срок) - 15-20 лет;

III этап – прогноз на 30-40 лет, перспектива.

Генеральный план Филипповского сельского поселения предусматривает размещение объектов коммунального хозяйства  (таблица 8).:

Таблица 8 - Планируемые для размещения

| Объекты инженерной инфраструктуры |
| --- |
| Водоснабжение |
| 1. | Сети водоснабжения в зоне планируемой индивидуальной жилой застройки | С. Филиппово планируемая индивидуальная жилая застройка | Протяжённость водопровода определяется проектом |  | - 1 очередь – расчётный срок - строительство |
| 2. | Артезианская скважина и водонапорная башня | Село Филиппово |  |  | - 1 очередь - реконструкция |
| 3. | Существующие сети водоснабжения | Село Филиппово |  |  | - 1 очередь - расчётный срок - реконструкция |
| 4. | Существующие сети водоснабжения | Село Филиппово |  |  | - 1 очередь - реконструкция |
| Водоотведение |
| 1. | Очистные сооружения сточных вод биологической очистки | Село Филиппово |  |  | - перспектива- реконструкция |
| 2. | Канализационные сети | Село Филиппово | Протяженность коллектора 200 м |  | - 1 очередь - строительство |
| 3. | Существующие канализационные сети | Село Филиппово |  |  | - перспектива- реконструкция |
| 4.. | Существующие канализационные сети | Село Филиппово |  |  | - 1 очередь - реконструкция |
| Электроснабжение |
| 1 | Проведение мероприятий, направленных на внедрение энергосберегающих технологий | - 1 очередь |
| 2. | Существующие ветхие электросети | Село Филиппово |  |  | - 1 очередь - реконструкция |
| Теплоснабжение |
| 3. | Существующие тепловые сети | Село Филиппово |  |  | - 1 очередь - реконструкция |
| Газоснабжение |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. | Газопровод низкого давления | Д. Крыловцы, д. Пантюхино |  | Охранные зоны: - вдоль трасс наружных газопроводов - 2,0 м с каждой стороны от оси газопровода. | - 1 очередь - расчётный срок - строительство |
| Мероприятия по охране окружающей среды |
| 1. | Создание зеленых защитных полос вдоль автомобильных дорог и озеленение улиц | В течение проектируемого периода |
| 2. | Очистка берегов водных объектов от мусора | 1 очередь |
| 3. | Проведение ежегодного профилактического ремонта артезианских скважин | В течение проектируемого периода |
| 4. | Обустройство площадок для сбора мусора; организационное и информационное обеспечение сбора мусора | В течение проектируемого периода |

ПЕРЕЧЕНЬ И ХАРАКТЕРИСТИКА МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

Для решения задач Программы комплексного развития предполагается использовать средства федерального бюджета, областного бюджета, в т.ч. выделяемые на целевые программы Кировской области, средства местного бюджета, внебюджетные источники.

1.ВОДОСНАБЖЕНИЕ

Техническое обслуживание и текущий ремонт сетей водоснабжения и  оборудования проводить в плановом порядке.

Планируемые мероприятия:

- Реконструкция водонапорной башни в д. Широковцы

- Организация системы контроля состояния водопроводных сетей

- Установка системы водоочистки на скважинах

| № | Наименование объекта и вид работ | Обоснование необходимости строительства или реконструкции | Эффект от реализации мероприятия | Ориентировочный объем инвестиций, тыс. руб. | Затраты по годам, тыс.руб | Источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021-2028 |  |
| 1. | Реконструкция водопроводной башни сетей в п. Ключив д. Широковцы | Замена расширительного бака | Безаварийное и качественное снабжение потребителей холодной водой | 1000,0 | ---- | 1000,0 | 0 | --- | ---- | Привлеченные средства областного , местного бюджета ресурсоснабжающей компании, местный бюджет |
| 2 | Организация системы контроля состояния водопроводных сетей | Отсутствует | Безаварийное и качественное снабжение потребителей холодной водой |  |  | 50,0 | --- | 50,0 | --- | Привлеченные средства ресурсоснабжающей компании, местный бюджет |
| 3. | Установка системы водоочистки на скважинах | Отсутствует | Безаварийное и качественное снабжение потребителей холодной водой |  | --- | 100 |  | ---- |  | Привлеченные средства ресурсоснабжающей компании, местный бюджет |

2. ВОДООТВЕДЕНИЕ

Техническое обслуживание и текущий ремонт системы водоотведения и оборудования проводить в плановом порядке.

Перечень мероприятий:

1.Необходима замена компрессора  3,0кв – 1 шт.

2.Восстановление помещений аэротенков,

3. ремонт строительной части компресорной

4. требуется ремонт канализационных колодцев

| № | Наименование объекта и вид работ | Обоснование необходимости строительства или реконструкции | Эффект от реализации мероприятия | Ориентировочный объем инвестиций, тыс. руб. | Затраты по годам, тыс.руб. | Источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021-2028 |  |
| 1. | Необходима замена компрессора 3,0кв | 90 % износ сетей | Повышение качества услуг по водоотведению потребителей | 50,0 | ---- | ----- | 50 |  | ---- | привлеченные средства ресурсоснабжающей компании |
| 2 | Восстановление помещений аэротанков, Ремонт строительной части компрессорной станции, | Ветхость | Повышение качества услуг по водоотведению потребителей | 550,0 | --- | - | 2500,0 | 150 | 400 | привлеченные средства ресурсоснабжающей компании |
| 3 | ремонт канализационных колодцев |  | Повышение качества услуг по водоотведению потребителей | 300,0 | -30 | 30- | 30 | 30 | 180,0 | привлеченные средства ресурсоснабжающей компании |

3. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ

Техническое обслуживание и текущий ремонт теплосетей и оборудования проводить в плановом порядке.

| № | Наименование объекта и вид работ | Обоснование необходимости строительства или реконструкции | Эффект от реализации мероприятия | Ориентировочный объем инвестиций, тыс. руб. | Затраты по годам, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021-2028 |
| 1. | Замена котлов, ремонт горелок ов п.Ключи | Износ котлов и горелок | Повышение качества услуг теплоснабжения | 1700,0 | ---- |  |  | --- | 1700.0 |
| 2 | Замена тепловой изоляции на наружной теплотрассе г. 500 м | Ветхость | Повышение качества услуг теплоснабжения | 600,0 | --- | 100 | 100,0 | 100,0 | 300,0 |
| 3 | Замена подземной теплотрассы д 57-150мм длиной 80 м на предизолированную пенополиуританом стальную трубу | Ветхость | Повышение качества услуг теплоснабжения | 800,0 | --- | 300,0 | 200 ,0 | --- | 300,0 |

4. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ

Техническое обслуживание и текущий ремонт электросетей и оборудования проводить в плановом порядке.

| № | Наименование объекта и вид работ | Обоснование необходимости строительства или реконструкции | Эффект от реализации мероприятия | Ориентировочный объем инвестиций, тыс. руб. | Затраты по годам, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021-2028 |
| 1. | Замена электрических опор | Износ опор | Повышение качества услуг электроснабжения | 1000,0 | 200 | 200 | 200,0 | 200 | 200 |

5. ГАЗОСНАБЖЕНИЕ

Техническое обслуживание и текущий ремонт сетей газоснабжения и оборудования проводить в плановом порядке.

| № | Наименование объекта и вид работ | Обоснование необходимости строительства или реконструкции | Эффект от реализации мероприятия | Ориентировочный объем инвестиций, тыс. руб. | Затраты по годам, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021-2028 |
| 1. | Газификация Д, Крыловцы | Отсутствие централизованного отопления и газоснабжения | Улучшение социально-бытовых условий | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2 | Газификация Д. Пантюхино | Отсутствие централизованного отопления и газоснабжения | Улучшение социально-бытовых условий | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

6. САНИТАРНАЯ ОЧИСТКА ТЕРРИТОРИИ

| № | Наименование объекта и вид работ | Обоснование необходимости строительства или реконструкции | Эффект от реализации мероприятия | Ориентировочный объем инвестиций, тыс. руб. | Затраты по годам, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021-2028 |
| 1. | Обустройство контейнерных площадок во всех населенных пунктах сельского поселения | Отсутствует место сбора мусора | Улучшение социально-бытовых условий | -- | 10,0 | -- | -- | -- | -- |

ПЕРЕЧЕНЬ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

Целевые показатели реализации Программы приведены в таблице.

| № | Наименование показателей | Ед. изм. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021-2028г. г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Водоснабжение |
| 1. | Продолжительность (бесперебойность) оказания услуг | час./день | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 2 | Износ оборудования системы водоснабжения | % | 79,95 | 76,03 | 72,11 | 68,19 | 64,27 |
| 3 | Удельный вес сетей, нуждающихся в замене | % | 26 | 24 | 23 | 21 | 18 |
| 4 | Обеспеченность потребления товаров и услуг общедомовыми приборами учета | % | 92 | 95 | 100 | 100 | 100 |
| Водоотведение и очистка сточных вод |
| 1. | Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг | час./день | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 2. | Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к централизованной системе водоотведения | % | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 |
| Теплоснабжение |
| 1. | Аварийность системы | ед./км | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2. | Продолжительность оказания услуг | день | 283 | 283 | 283 | 283 | 283 |
| 3. | Обеспеченность приборами учета | % | 47 | 51 | 56 | 60 | 65 |
| 4. | Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к услуге | % | 50 | 55 | 60 | 60 | 60 |
| Электроснабжение |
| 1. | Аварийность системы | ед./км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Продолжительность оказания услуг | Час | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 3. | Обеспеченность приборами учета электроэнергии | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4. | Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к услуге | % | 80 | 90 | 100 | 100 | 100 |
| Утилизация ТБО |
| 1 | Продолжительность оказания услуг, час/день | Час | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 2. | Соответствие качества утилизации ТБО установленным требованиям, % | % | 50 | 50 | 50 | 70 | 80 |
| Газоснабжение |
|  | Аварийность системы | ед./км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Продолжительность оказания услуг | Час | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 3. | Износ системы | % | 60 | 60 | 60 | 50 | 40 |
| 4. | Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к услуге | % | 50 | 55 | 60 | 65 | 65 |

## ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

Предоставление отчетности по выполнению мероприятий Программы осуществляется в рамках мониторинга.

Целью мониторинга Программы муниципального образования  является регулярный контроль ситуации в сфере коммунального хозяйства, а также анализ выполнения мероприятий по модернизации и развитию коммунального комплекса, предусмотренных Программой.

Мониторинг Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры включает следующие этапы:

- Периодический сбор информации о результатах выполнения мероприятий Программы, а также информации о состоянии и развитии систем коммунальной инфраструктуры МО.

- Анализ данных о результатах планируемых и фактически проводимых преобразований систем коммунальной инфраструктуры.

- Осуществление экспертных проверок за ходом реализации отдельных мероприятий Программы.

Мониторинг Программы предусматривает сопоставление и сравнение значений показателей во временном аспекте. Анализ проводится путем сопоставления показателя за отчетный период с аналогичным показателем за предыдущий (базовый) период.

На основании мониторинга реализации Программы, в случае необходимости, может проводиться корректировка программных мероприятий. Корректировка может состоять в изменении состава мероприятий, сроков их реализации, объемов и источников их финансирования.  Решение о корректировке Программы принимается решением Чепецкой сельской Думы по итогам ежегодного рассмотрения отчета об исполнении Программы.

Порядок предоставления отчетности по выполнению Программы включает в себя следующие этапы:

1.  Подготовка  администрацией поселения ежегодного отчета о ходе реализации технических мероприятий и достижении основных показателей Программы (отчет об исполнении Программы), подготовленного.

2. Направление данного отчета    на рассмотрение и утверждение Филипповской сельской Думой.

_______________________

# Text boxes

# УТВЕРЖДЕНА:

решением Постановлением Филипповского сельского поселения   Кирово-Чепецкого района Кировской области

№ 29 от 25.07.2017 г.